## Slide 1: 자전거 도난 방지를 위한 장치
6조
컴퓨터공학과 이우제(팀장)
컴퓨터공학과 남상원
컴퓨터공학과 이승지(발표자)
수학과 변찬현
어드벤처디자인_01

## Slide 2: 목차
1. 주제선정
2. 프로젝트 목표
3. 기능 구현방법
4. 데모영상

## Slide 3: 주제 선정
아두이노를 사용하여 적절한 구현이 되어야 함
일어나고 있는 문제점을 개선하고 싶음
=> 분실 자전거의 수가 늘어나고 있는 상황에 대한 적절한 방법 필요

## Slide 4: 프로젝트 목표
선행조사 결과
=>자물쇠를 끊고 도난하는 경우가 있어 실질적인 문제 해결 불가능
위도, 경도, 거리 값을 통해 물건의 거리를 대략 알 수 있음

## Slide 5: 기능 구현 방법
1. 휴대폰에 있는 앱을 통한 휴대폰과 물건의 블루투스 연결

## Slide 6: 앱
이렇게 보면 이해하기 힘드니까 그냥 한 화면 통째로 넣는게 나을 거 같아요

## Slide 7
2. 가속도와 각속도를 통해 값을 구해 기울기 값을 구하여
기울임을 감지

## Slide 8: MPU6050 구동원리
가속도(x,y,z), 자이로(각속도)(x,y,z)와 온도 값을 측정할 수 있는 센서
상보필터를 통해 비율을 설정해 가속도를 통한 각도와 자이로(각속도)를 통한 각도의 장점을 취함
이 코드에 적용된 상보 필터 식 :
angle=0.98*(angle+자이로값*dt)+0.02*(가속도값)
(angle:출력각, dt:적분할 시간)
자이로 센서: '각속도'를 측정하는 센서
특정 축을 기준으로 회전하는 속도를 나타냄
자이로 값을 적분하면 각도를 얻을 수 있음
초기값을 0이라고 했을 경우 각 방향으로 얼마나 움직였는지를 알면
초기값과 비교하여 현재 각도를 알 수 있음

## Slide 9
3.
장치가 기울어지면 사용자에게 신호를 보냄
GPS를 통해 위도값과 경도값을 구해
사용자와 장치 간의 거리를 출력해줌
장치가(-m)멀어지면 핸드폰에 알람을 울림

## Slide 10
4. 자전거의 위치를 쉽게 찾기 위해 휴대폰 버튼을 통해
물건에 부착된 부저를 울릴 수 있음

## Slide 11: 1. 위치 찾는 코드
아두이노

## Slide 12
오른쪽 그림을 인코딩한 값을 받아오는 겁니다
(인코딩 = 위도 경도를 일반적인 값을 변환)
이 부분 설명도 추가해주세요
<출력할 데이터의 형태>
“Start,(기울기 값),(장치 위도 값),(장치 경도 값),Stop”

## Slide 13: 1. 위치 찾는 코드
앱
<입력 값 및 출력 값 갱신>
블루투스가 연결되어 있을 때
작동 확인을 위해 장치에 0의 신호를 보냄
블루투스가 장치와 통신하고 있다면
  장치에서 데이터를 받아 옴
  기울임 = “,”을 기반해서 받아온 데이터의 2번째 값
  위도 = “,”을 기반해서 받아온 데이터의 3번째 값
  경도 = “,”을 기반해서 받아온 데이터의 4번째 값
            .
            .
            .
  사용자의 위도, 경도 값을 갱신함
  4-1번 그림과 같이 거리 값과 위도, 경도를 표시함
<받아온 데이터의 형태>
“Start,(기울기 값),(장치 위도 값),(장치 경도 값),Stop”
여기는 데이터 받아오는 코드입니다

## Slide 14
하버사인 공식 (Haversine Formula)
- 경도와 위도가 주어진 구의 두 점 사이 의 대원 거리를 결정
https://aia.bizadmin.co.kr/gps%EC%A2%8C%ED%91%9C%EA%B0%84%EC%9D%98-%EA%B1%B0%EB%A6%AC%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0/

## Slide 15
(중심각)
(각 위치의 경도)
(각 위치의 위도)
위도_차
사용자_위도
장치_위도
경도_차
https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula
하버 사인

## Slide 16: 2. 멀어지거나 기울어지면 부저 울리는 코드
아두이노

## Slide 17: 2. 멀어지거나 기울어지면 부저 울리는 코드
앱
<입력 값 및 출력 값 갱신>
.
.
.
  만약 기울임의 값 45라면
    5번 그림과 같이푸시 알림으로
    핸드폰에 알림을 보냄
    장치에 “1”을 보내 부저를 울림
  만약 거리 차이가 1000m가 넘어가면
    장치에 “1”을 보내 부저를 울림
5

## Slide 18: 2. 멀어지거나 기울어지면 부저 울리는 코드
앱
  사용자의 위도, 경도 값을 갱신함
  4-1번 그림과 같이 받아온 거리 값과 위도, 경도를 표시함

## Slide 19: 데모영상